M8/P26: NORME  DI COMPORTAMENTO

ISTRUZIONI USO FORNO ELETTRICO PER CERAMICA

Non aprire mai la porta del forno: per evitare bruciature – per evitare rotture agli oggetti

Non sovrapporre niente al coperchio del forno che deve essere lasciato libero per consentire il graduale raffreddamento dell’interno

Durante la cottura:

  - non avvicinare al forno materiale infiammabile

  - attenzione ai gas che possono svilupparsi durante la cottura: lasciare sempre aperto l’apposito foro di sfiato

  - utilizzare materiale (terra, colori, cristallina) di cui si conoscono bene le caratteristiche tecniche

  - lasciare sempre libera la parte superiore del forno che, se si cuoce a temperature elevate, tende a scaldarsi

  - solo tecnici elettricisti devono intervenire all’interno della scatola di controllo

  - è importante avere la giusta potenza installata nell’impianto, come richiesto dai dati del forno

Per i modelli 230 V: ATTENZIONE:

  - non utilizzare cavi di prolunga

  - è importante che la distanza tra l’interruttore generale ed il forno sia minima

  - usare cavi di sezione 2,5 mm nel caso di installazione di nuovo impianto

Areazione: - in alcuni casi, a seconda delle cotture, possono crearsi gasi di scarico che è meglio liberare in ambiente areato.

M8/P26: NORME  DI COMPORTAMENTO

ISTRUZIONI USO FORNO ELETTRICO PER CERAMICA

ISTRUZIONI per LA COTTURA DI MANUFATTI

- Prima di inserire i manufatti nel forno accertarsi che siano perfettamente asciutti; ciò significa che gli stessi dal momento della realizzazione siano stati fatti essiccare per almeno 15 giorni

- Qualora i prodotti siano stati smaltati, accertarsi che i fondi siano stati puliti accuratamente. Non devono toccarsi fra di loro. Se viceversa i fondi sono smaltati preoccuparsi di appoggiarli sugli appositi tre piedi

- Controllare che la porta del forno sia ermeticamente chiusa con il lucchetto

- Non lasciare assolutamente materiale che facilmente può incendiarsi nelle vicinanze del forno soprattutto sopra il forno dove è situato la sfiato.